## Slide 1
Hogy látom ma az ellenőrző kártyák szerepét?
Kemény Sándor
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

## Slide 2: A minőségszabályozás feladata
STABIL?
igen
nem
KÉPES?
igen
nem
upper specification limit (fölső tűréshatár)
lower specification limit (alsó tűréshatár)

## Slide 3: A stabilitás vizsgálata: ellenőrző kártyák
méréses
minősítéses
common cause:
véletlen ingadozás
specific (assignable) cause:
azonosítható, tettenérhető (veszélyes) hiba,
megváltozott a folyamat

## Slide 4
A folyamatot akkor nevezzük stabilnak vagy statisztikailag kézbentartottnak (angolul: in statistical control), ha az ingadozás véletlenszerű, időben állandó (eloszlása ugyanaz), nincsenek jól felismerhető és megnevezhető okai.
Ha a folyamat stabil, a múltbeli adatok alapján jövőbeni viselkedése bizonyos határok között kiszámítható. Ez úgy értendő, hogy meg tudjuk mondani, milyen valószínűséggel adódik e határokon kívüli vagy belüli érték (Shewhart, 1931).
Az ellenőrző kártyák alkalmazásának célja, hogy ne kelljen használnunk őket (a folyamatok stabilak legyenek).

## Slide 5
A tipikus eljárás:
Ha arra jutnak, hogy a folyamat megváltozott (out of control)
leállítják a gyártást,
értesítik a folyamatért felelős mérnököket,
megkeresik az okot,
elhárítják azt,
újraindítják a gyártást.
Hogy gondolkozzunk erről, ha a folyamat nem stabil, de jó képességű?

## Slide 6
Példa: gyógyszeripari gyártási folyamatból fölvett egyediérték-kártya
Le kellene állítani!
Notes: Az operátorokra nyomás nehezedik, hogy a folyamatot mederben tartsák, ezt megtanulják, és igyekeznek elkerülni a folyamat megállítását, nem reagálva a kártya adta jelekre.
Ha reagálnak, anélkül, hogy az okot megtalálták volna, csak megnövelik az ingadozást. Ettől enyhül a stressz, de romlik a folyamat.
Ezt a romlást tudomásul veszik azzal, hogy szélesítik a beavatkozási határokat, miáltal csakugyan kisebb valószínűséggel fordul elő a beavatkozási határokon kívüli érték. Ezzel lényegében kiiktatják az ellenőrző kártyákat.

## Slide 7
Az operátor szemszögéből: ne állítsuk le, mert jó a termék
Az elemző mérnököt érdekli, hogy a 9. pont rendellenes.
Az SPC technikák alkalmazásának célja kettős:
döntés a folyamatról (folytassuk vagy megállítsuk),
illetve hogy információt szerezzünk a folyamat javításához D. J. Wheeler: A modest proposal, SPC Press, 2000
„process behaviour chart”
Milyen eszközt adjunk az operátor kezébe a döntéshez?
Módosított határú átlag-kártya

## Slide 8
megengedett selejtarány
Az egyszerű példánkon z =3, UCL=USL, LCL=LSL
Notes: és nehezen kezelhető
𝜇_𝐿 és 𝜇_𝑈 nehezen kezelhető

## Slide 9
Notes: Az operátorokra nyomás nehezedik, hogy a folyamatot mederben tartsák, ezt megtanulják, és igyekeznek elkerülni a folyamat megállítását, nem reagálva a kártya adta jelekre.
Ha reagálnak, anélkül, hogy az okot megtalálták volna, csak megnövelik az ingadozást. Ettől enyhül a stressz, de romlik a folyamat.
Ezt a romlást tudomásul veszik azzal, hogy szélesítik a beavatkozási határokat, miáltal csakugyan kisebb valószínűséggel fordul elő a beavatkozási határokon kívüli érték. Ezzel lényegében kiiktatják az ellenőrző kártyákat.

## Slide 10
A módosított határú átlag-kártya nem arra a kérdésre válaszol, hogy stabil-e a folyamat, hanem arra, hogy a selejt előfordulásának valószínűsége nem nőtt-e meg.
Ez reagál a hagyományos (Shewhart-féle) kártyák alkalmazásával kapcsolatos ellenszenvre.
Az operátor eszköze, nem a folyamat-elemzőé!
Csak jó képességű folyamatra alkalmazható.

## Slide 11
Miért nem a tűréshatárokhoz szabályozunk?
Deming: tempering (babrálás)